附件1

闽南师范大学采购要求书

填表日期：      年   月   日

| 使用单位 |  | 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 技术指标 | 是否进口 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 |
| 包1：采取最低评标价法,小计: |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 1.设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04； 2.设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡、身份证卡号读取，CPU卡内容读取，NFC刷卡功能，支持指纹认证；（提供省级以上的授权检测机构出具的有效检验报告复印件并做为依据） 3.设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080；（提供省级以上的授权检测机构出具的有效检验报告复印件并做为依据） 4.设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条； 5.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1； 6.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；人脸比对平均时间≤0.2s；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别；（提供省级以上的授权检测机构出具的有效检验报告复印件并做为依据） 7.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发； 8.设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像 ； 9.设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台； 10.设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录； 11.设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值；设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心； 12. 设备支持IP65防水等级； 13. 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h； 14.需提供原厂家3年保修的售后服务承诺函。 | 否 | 2台 |  |  |
| 2 | UPS（不间断电源） | 1.采用UPS电源阵列供电； 2.输出电压范围≥220V; 3.输入电压范围≥220V; 4.功率≥600W; 5.转换时间：2-4s； | 否 | 1台 |  |  |
| 3 | 自动门机组（核心产品） | 1.采用极窄横梁技术，横梁高度不得大于90毫米（含玻璃夹）； 2.自带夹手反弹功能 3.采用悬挂式安装； 4.含定轨滑行组合； 5.电机功率：DC 24V/100W直流无刷； 6.承重重量不小于125kg*2扇，支持门宽在1080mm-2400m。 7.需提供原厂家3年保修的售后服务承诺函。 | 否 | 2套 |  |  |
| 4 | 钢化玻璃 | 1.采用铝合金组合型材边框 2.钢化玻璃厚度不小于12厘 | 否 | 13.05㎡ |  |  |
| 5 | 遥控钥匙 | 控制电源开关 | 否 | 20个 |  |  |
| 6 | 辅材 | 含电源线、控制线，水晶头等辅材 | 否 | 1批 |  |  |
| 7 | 集成调试费 | 含房间取孔、人工安装调试、现场墙面及吊顶恢复等集成 | 否 | 1项 |  |  |
| 合计(小写)： | 人民币(大写)： |
| 其他要求 | 1.提供3年的售后保修； 2.在合同签订后30个工作日完成交付使用； 3.验收合格后付款95%，5%作为质保金，自验收合格日算起，满3年保修期后退还质保金； 4.中标服务商需具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上的资质。 合同采购项目的配置、时间、服务等方面要求：例如，配件情况（采购投影机是否需要吊架安装）、保修期限、交货时间（合同签订后几天内交货）、是否需要缴交质保金及退还期限等。按照软件正版化工作的要求，采购计算机硬件设备（包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、掌上电脑等），应当配套采购操作系统软件、办公软件、杀毒软件。采购需求应当明确预装正版操作系统软件（包括名称、版本信息）；办公软件及杀毒软件可选购，也可选择安装免费授权的软件。 批量50万以上，需填写《闽南师范大学购前比价单》。 |
| 为保证政府采购公平、公正，请如实填写受托为整体采购项目或者其中分项目前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商名单（此类供应商不得再参加该整体采购项目或相关分项目的采购活动。没有此类供应商请填“无”） |
| 申报单位 意 见 | 申购填表时间： 年 月 日(详见申购单右上角) |
|  | (申购项目、单价、数量等必须严格按申购单上审批内容填写，请部门负责人核实并确认。) 单位公章： 负责人签字： 年 月 日 |