附件1：闽南师范大学北江滨校区2023年10月份视频监控集中维修服务项目采购要求书

| 序号 | 品目/产品名称 | 采购要求 | 单位 | 数量 | 预算 单价 | 预算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：采取最低评标价法 ,合计:￥27285 建议最高限价：￥27285 |
| 1 | 收发器 | 户外光纤收发器，含收发器及电源配件 | 对 | 5 | 650 | 3250 |
| 2 | 工业级收发器 | 2716工业级光口交换机 | 套 | 1 | 1200 | 1200 |
| 3 | 摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS ICR 网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 台 | 14 | 650 | 9100 |
| 4 | 信息交换传输设施 | 5口千兆，工业级网络传输,含电源等配件辅材 | 台 | 5 | 185 | 925 |
| 5 | 信息交换传输设施 | 8口千兆，工业级网络传输，含电源等配件辅材 | 台 | 2 | 230 | 460 |
| 6 | 变压器 | 2A多用电源 | 套 | 16 | 30 | 480 |
| 7 | 变压器 | 30A多用电源 | 套 | 1 | 55 | 55 |
| 8 | 变压器 | 10A多用电源 | 套 | 1 | 30 | 30 |
| 9 | 网络线 | 网络通讯信号，线径不低于0.5mm，超六类网线 综合单价：含室外套管、开槽破路、水泥回填等线路施工费用 | 米 | 350 | 7 | 2450 |
| 10 | 光纤线 | 4芯户外工程光缆，含布线所需工序如开槽、破路、套管、回填等，含光纤熔接。 | 米 | 120 | 8 | 960 |
| 11 | 线管 | 20mm弱电线管，含弯头制作、弧形制作、线卡、直接、45°接等费用 | 米 | 120 | 3 | 360 |
| 12 | 电源线 | 通用220V电源线，线径不低于2.5mm2 综合单价：含室外套管、开槽破路、水泥回填等线路施工费用 | 米 | 30 | 6 | 180 |
| 13 | 技术服务 | 维修及调试，对故障检修及恢复， 含中区卡顿（摄像头、网线接口等网口进行更新，在原基础上提高速率，减缓卡顿及延迟） 含线路、电源、交换机、摄像头网口及排线更换等排查检修服务事项 | 点位 | 73 | 95 | 6935 |
| 14 | 耗材 | 电工胶布、网口、水晶头、接线管、墙钉等耗材 | 项 | 1 | 900 | 900 |
| 15 | 合计：27285 |
| 其他要求 | 对北江滨校区73处监控进行维修及调试，对故障检修及恢复，含中区卡顿（摄像头、网线接口等网口进行更新，在原基础上提高速率，减缓卡顿及延迟）含线路、电源、交换机、摄像头网口及排线更换等排查检修服务事项。 服务周期：合同签订后15工作日内向采购人提供货物并安装调试完毕交付使用。 交付条件：安装完毕，验收合格。 4、验收标准：成交供应商应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由成交供应商及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时成交供应商应向采购人提供自检记录。 5、最终验收： 试运行并测试验收结束后，由采购人按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题成交供应商应无条件免费更换，直至验收合格交付使用。 |

闽南师范大学采购响应文件
（首次）

项目名称：

项目编号：

合同包:

供应商名称 ：

日   期 ：

★注意：相应文件需每页加盖单位公章。

目   录

附件1：响应函

附件2：授权函
附件3：资格证明材料

附件4：报价一览表（含详细报价书）

附件5：采购要求响应表

附件1：响应函

致：     (采购人 )

1.根据贵方为                   项目（项目编号:        ）的采购公告，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表      （供应商名称）    提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本   套，副本   套。

附件1：响应函

附件2：授权函

附件3：资格证明材料

附件4：报价一览表（含详细报价书）

附件5：采购要求响应表

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方承诺已熟悉和理解本项目的要求、条款和条件，且无任何异议。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照采购文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺履约。
2.3我方承诺我方提供的所有响应文件真实、准确、合法、有效，如有违反，我方将承担法律责任和后果。

通信地址:

邮编：                  传真号：

开户行：

银行账户：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：

供应商：         （全称并加盖公章）

日  期：       年     月     日

附件2：授权函

单位负责人授权书

致：     (采购人)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、澄清、签约等工作。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：                 手机：

供应商代表：         身份证号：                 手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件3：资格证明材料

附件3-1：营业执照复印件或事业单位法人证书复印件

要求：真实、有效、清晰

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：       年     月     日

附件3-2：参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：       年     月     日

附件3-3:信用记录查询结果（查询结果原始页面的完整截图或打印件）

致：     (采购人 )

现附上截至      年     月     日     时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

要求：真实、有效、清晰

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件4:报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶

货币单位：元人民币

| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/ 服务时间（保修期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：      （签字）

附件4-1：详细报价书

（格式自拟）

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：       年     月     日

附件5：采购要求响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 采购要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

供应商代表：      （签字）