附件1：闽南师范大学圆山校区2023年11月份视频监控集中维修服务项目采购要求书

| 序号 | 品目/产品名称 | 采购要求 | 单位 | 数量 | 预算 单价 | 预算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：采取最低评标价法 ,合计:￥12760 建议最高限价：￥12760 |
| 1 | 收发器 | 户外光纤收发器，含收发器及电源配件 | 对 | 2 | 650 | 1300 |
| 2 | 摄像机 | 1.400万 1/2.7" CMOS ICR 网络摄像机,支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4.光圈大小不小于F1.0。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6.内置GPU芯片。 7.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 8.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 9.支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 10.当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 11.支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 12.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 13.内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 14.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 15.内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 不低于IP67防尘防水等级。 16、投标人所采用摄像头须符合校园监控接入标准，采供工程项目类型的全新摄像头进行替换安装，并提供相应检测报告随响应文件提交。 | 台 | 2 | 650 | 1300 |
| 3 | 信息交换传输设施 | 5口千兆，工业级网络传输,含电源等配件辅材 | 台 | 3 | 185 | 555 |
| 4 | 信息交换传输设施 | 8口千兆，工业级网络传输，含电源等配件辅材 | 台 | 1 | 230 | 230 |
| 5 | 变压器 | 2A多用电源 | 套 | 12 | 30 | 360 |
| 6 | 网络线 | 网络通讯信号，线径不低于0.5mm，超六类网线 含室外套管、开槽破路、水泥回填等线路施工费用 | 米 | 50 | 7 | 350 |
| 7 | 光纤线 | 4芯户外工程光缆，含布线所需工序如开槽、破路、套管、回填等，含光纤熔接。 | 米 | 450 | 8 | 3600 |
| 8 | 线管 | 20mm弱电线管，含弯头制作、弧形制作、线卡、直接、45°接等费用 | 米 | 450 | 3 | 1350 |
| 9 | 电源线 | 通用220V电源线，线径不低于2.5mm2 含室外套管、开槽破路、水泥回填等线路施工费用 | 米 | 350 | 5 | 1750 |
| 10 | 技术服务 | 维修及调试，对故障检修及恢复，中区卡顿（摄像头、网线接口等网口进行更新，在原基础上提高速率，减缓卡顿及延迟） 2、线路、电源、交换机、摄像头网口及排线更换等排查检修服务事项 解决网络连接口问题等问题，如需更换所属录像设施，满足以下功能需求： 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置不低于8个SATA接口硬盘，可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 支持16个人脸库，库容5万张人脸图片，支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路、最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 | 点位 | 17 | 95 | 1615 |
| 11 | 耗材 | 电工胶布、网口、水晶头、接线管、墙钉等耗材 | 项 | 1 | 350 | 350 |
| 12 | 合计金额（元）：12760 |
| 其他要求 | 对圆山校区17处监控点位进行故障检修及运行恢复。 服务周期：合同签订后10日内向采购人提供货物并安装调试完毕交付使用。 交付条件：安装完毕，验收合格。 4、验收标准：成交供应商应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由成交供应商及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时成交供应商应向采购人提供自检记录。 5、最终验收： 试运行并测试验收结束后，由采购人按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题成交供应商应无条件免费更换，直至验收合格交付使用。 |

闽南师范大学采购响应文件
（首次）

项目名称：

项目编号：

合同包:

供应商名称 ：

日   期 ：

★注意：相应文件需每页加盖单位公章。

目   录

附件1：响应函

附件2：授权函
附件3：资格证明材料

附件4：报价一览表（含详细报价书）

附件5：采购要求响应表

附件1：响应函

致：     (采购人 )

1.根据贵方为                   项目（项目编号:        ）的采购公告，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表      （供应商名称）    提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本   套，副本   套。

附件1：响应函

附件2：授权函

附件3：资格证明材料

附件4：报价一览表（含详细报价书）

附件5：采购要求响应表

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方承诺已熟悉和理解本项目的要求、条款和条件，且无任何异议。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照采购文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺履约。
2.3我方承诺我方提供的所有响应文件真实、准确、合法、有效，如有违反，我方将承担法律责任和后果。

通信地址:

邮编：                  传真号：

开户行：

银行账户：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：

供应商：         （全称并加盖公章）

日  期：       年     月     日

附件2：授权函

单位负责人授权书

致：     (采购人)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、澄清、签约等工作。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：                 手机：

供应商代表：         身份证号：                 手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件3：资格证明材料

附件3-1：营业执照复印件或事业单位法人证书复印件

要求：真实、有效、清晰

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：       年     月     日

附件3-2：参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：       年     月     日

附件3-3:信用记录查询结果（查询结果原始页面的完整截图或打印件）

致：     (采购人 )

现附上截至      年     月     日     时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

要求：真实、有效、清晰

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件4:报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶

货币单位：元人民币

| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/ 服务时间（保修期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：      （签字）

附件4-1：详细报价书

（格式自拟）

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：       年     月     日

附件5：采购要求响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 采购要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

供应商代表：      （签字）